## Slide 1: Elbuss vs. Dieselbuss
Når er elbuss lønnsomt?
Oppdragsgiver: NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen
Utført av Stakeholder AS
Svein Thompson og Håkon Iversen

## Slide 2: Sammendrag
Elbuss er i dag det rimeligste valget for fylkeskommunale bussruter i de fleste tilfeller
1,33 mill. kr
Netto besparelse
over 12 år
7,3 år
Break-even
ved 60 000 km/år
4,73 kr/km
Lavere driftskostnad
(Sør-Norge)
Elbuss er lønnsomt i nesten alle prisscenarioer over 12 år.

## Slide 3: Bakgrunn og metode
Oppdraget
Stakeholder AS har på oppdrag fra NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen vurdert økonomien i bussruter drevet med elbuss versus dieselbuss. Analysen er basert på priser fra bussoperatører, Ruter og åpne kilder.
Usikkerheter
Det er usikkerhet rundt flere av parameterne og beregningene er derfor ment som illustrerende anslag, ikke eksakte fasiter. Usikkerheten gjelder bla. svingninger i energipriser, varierende effekttariff og nettkapasitet, usikker restverdi for elbuss og faktisk levetid for batteriene til elbussene
Viktige forutsetninger:
12–15 m standardbuss
60 000 km/år
12-årskontrakt
Batteriets levetid forutsatt å vare kontraktsperioden ut
Ser på buss mot buss, og inkluderer ikke stordriftsfordeler
Metode
Break-even analyse
Konstantprismodell som beregner ved hvilken kjørelengde elbussens lavere driftskostnader oppveier høyere investering
Netto nåverdi (NNV)
Fremtidige besparelser diskontert med 4 % kalkulasjonsrente iht. Finansdepartementets veileder
Sensitivitetsanalyse
Systematisk gjennomgang av ulike strøm- og dieselpriser

## Slide 4: Investeringskostnader (CAPEX)
Dieselbuss
Kjøpspris buss: 3 000 000 kr
Ladeinfrastruktur: 0 kr
Restverdi ved kontraktsslutt (15%): - 450 000 kr
Netto investering: 2 550 000 kr
Elbuss
Kjøpspris buss: 4 500 000 kr
Ladeinfrastruktur (halvert): 479 500 kr
Restverdi ved kontraktsslutt (8%): – 360 000 kr
Netto investering: 4 619 500 kr
Elbuss har ~50 % høyere innkjøpspris – infrastrukturkostnad fordeles over levetiden

## Slide 5: Driftskostnader per kilometer (OPEX)
Besparelse per km:
Sør-Norge
4,73 kr/km
lavere OPEX for elbuss
Elbussen koster markant mindre å drifte per kjørte kilometer takket være lavere energikostnader og redusert vedlikehold.
Nord-Norge
5,37 kr/km
lavere OPEX for elbuss
I Nord-Norge er besparelsen enda høyere gitt en lavere gjennomsnittlig strømpris.
Chart: Driftskostnad per km (kr) – fordelt på kostnadskomponenter
| Elbuss Sør | Elbuss Nord | Dieselbuss
Strøm/drivstoff | 2.02 | 1.38 | 6.78
Vedlikehold | 1.7 | 1.7 | 2
Forsikring | 1.33 | 1.33 | 2.12

## Slide 6: Avgifter og klimapolitisk risiko
Diesel – høy avgiftsrisiko
CO₂-avgift øker fra 4,42 → ~12 kr/l innen 2035
Biodrivstoffkrav: 20 % (2026) → 33 % (2030)
Biodrivstoff koster 8,25 kr mer per liter enn autodiesel
Klimapolitisk ekstrakost: +4,17 kr/l over 12-årsperioden
Elbuss – lav avgiftsrisiko
Elavgift: 7,13 øre/kWh – forutsatt uendret
Ingen CO₂-avgift på strøm
Ingen biodrivstoffkrav
Strukturelt lavere politisk risikoprofil
Kan bli berørt hvis det innføres digital veiprising. Tilsvarer 0,75 kr/km med dagens veibruksavgift

## Slide 7: Break-even analyse
Chart: Kostnadsdifferanse elbuss vs. dieselbuss (60 000 km/år)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Gjenstående merkostnad elbuss vs diesel (NOK) | 2069500 | 1785902.4 | 1502304.8 | 1218707.2 | 935109.6 | 651512 | 367914.4 | 84316.8 | -199280.8 | -482878.4 | -766476 | -1050073.6 | -1333671.2
Nøkkeltall
Break-even (basis)
7,3 år 437 839 km
Når elbussinvesteringen er inntjent
Break-even (NNV 4%)
9,3 år 559 832 km
Når elbussinvesteringen er inntjent (nåverdijustert)
Min. km/år (Sør)
36 500 km/år
Minimumsbruk for at elbussen skal være lønnsom i Sør-Norge
Netto besparelse
1,33 mill. over 12 år
Total gevinst elbuss vs. diesel over kontraktsperioden

## Slide 8: Økt CO2-avgift viktig for elbussens lønnsomhet
Chart: Lønnsomhet med og uten økning i CO2-avgiften
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Basisscenario med økt CO2-avgift mot 2035 | 2069500 | 1785902.4 | 1502304.8 | 1218707.2 | 935109.6 | 651512 | 367914.4 | 84316.8 | -199280.8 | -482878.4 | -766476 | -1050073.6 | -1333671.2
Scenario uten økt CO2-avgift mot 2035 | 2069500 | 1868468.4 | 1667436.8 | 1466405.2 | 1265373.6 | 1064342 | 863310.4 | 662278.8 | 461247.2 | 260215.6 | 59184 | -141847.6 | -342879.2
Det er bred politisk enighet om å øke CO2-avgiften til 3400 kroner/tonn CO2 i 2035
Det betyr en avgift på nesten 12 kroner i 2035
I tillegg skal andelen av biodrivstoff øke fra 20 til 33 %, som også øker kostnadene for diesel
Vi har lagt inn en økt klimapolitisk kostnad på 4,17 kroner per liter for en 12-års kontrakt

## Slide 9: Sensitivitetsanalyse – år til break-even
Chart: Mulighetsrommet for elbuss vs. dieselbuss (60 000 km/år)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Basisscenario | 2069500 | 1785902.4 | 1502304.8 | 1218707.2 | 935109.6 | 651512 | 367914.4 | 84316.8 | -199280.8 | -482878.4 | -766476 | -1050073.6 | -1333671.2
Lav strømpris - høy dieselpris | 2069500 | 1655835 | 1242170 | 828505 | 414840 | 1175 | -412490 | -826155 | -1239820 | -1653485 | -2067150 | -2480815 | -2894480
Høy strømpris - lav dieselpris | 2069500 | 1916235 | 1762970 | 1609705 | 1456440 | 1303175 | 1149910 | 996645 | 843380 | 690115 | 536850 | 383585 | 230320
Elbuss er lønnsomt innen kontraktsperioden innen de fleste prisscenarioer
Elbuss er derimot ikke lønnsomt i et scenario hvor dieselprisen 15,55 kr/l og strømprisen er 1,14 NOK/kWh i gjennomsnitt hvert år i 12 år vil elbussen først være lønnsom etter kontraktsperioden

## Slide 10: Konklusjon og anbefaling
Elbuss er i dag det mest lønnsomme valget for de fleste fylkeskommunale ruter
Break-even nås etter 7,3 år – netto besparelse på 1,33 mill. kr per buss over 12 år
Avgiftspolitisk risiko er strukturelt mye høyere for diesel – og øker frem mot 2035
Usikkerhet i energipriser finnes, men elbuss er lønnsom i de fleste analyserte scenarioer
Ved årlige kjørelengder under 40 000 km svekkes lønnsomheten for elbussen vesentlig